Bijlage bij offerte: Priva regeling Rosenberg Liberty LBK

Luchtbehandelingskasten van Rosenberg, type Liberty, kunnen worden voorzien van een Priva OEM regeling. De regeling bestaat uit een Priva C4 controller in een afgesloten sectie in de luchtbehandelingskast, compleet bekabeld en voorzien van werkschakelaar voor de voeding. De C4 is een web-based controller met on-board I/O. De controller wordt voorzien van software en de LBK wordt als geheel in de fabriek getest.

De Priva controller stuurt de componenten in de luchtbehandelingskast aan evenals de aan de luchtbehandelingskast gekoppelde veldapparatuur en warmte- of koude opwekkers zoals deze in het regeltechnische schema zijn opgenomen. De regeling benut deze componenten om een gewenste inblaasconditie van de lucht te bereiken.

Om de regeling, op locatie, in te kunnen stellen raden we aan de regelaar in het LAN (Local Area Network, de PC’s op de locatie) op te laten nemen voor bediening middels TC Manager (een webbrowser binnen Internet Explorer) op de PC of door een Priva Touchpoint kleurendisplay bij de regeling te kopen.

De opbouw van het Priva netwerk:

Offerte Optie 1:

De LBK geleverd volgens offerte optie 1 is bedoeld om als zelfstandige eenheid te regelen. De LBK controller is in te stellen door de gebruiker of alternatief door een GBS controller middels het modbus protocol (RTU, RS485 of IP). De controller wordt in de modbus stand inbedrijf gesteld en regelt de LBK componenten naar de ontvangen informatie uit het GBS (vrijgave, inblaasconditie, toerentallen).

Offerte Optie 2:

De LBK geleverd volgens offerte optie 2 is ook bedoeld om als zelfstandige eenheid te regelen. De LBK controller is in te stellen door de gebruiker of alternatief door een GBS controller middels het Priva protocol (IP). De controller wordt inbedrijf gesteld als (toekomstig) onderdeel van het regeltechnische netwerk op de locatie. De LBK componenten worden geregeld, met alle informatie die in het regeltechnische netwerk aanwezig is, naar de gewenste inblaasconditie. Deze optie is gewenst wanneer (in een later stadium) de LBK regeling onderdeel van een Priva netwerk wordt gemaakt door uw lokale Priva partner.

De modbuskoppeling wordt, in een Priva project, gemaakt met de module RB-LBKPK1 die in TC8 voor alle Priva partners beschikbaar is. De koppelingen gereed na keuze voor modbus RS485 of modbus IP en de aanwezige componenten van de LBK.

De lees- en verzendwaardenlijst  voor modbuskoppeling op andere merken GBS controller kan op aanvraag geleverd worden.

# Net als de luchtbehandelingskast is de regeling (beide opties) uit te breiden met verschillende modules waarmee koelmachines, warmtepompen of stoombevochtiging aangestuurd kunnen worden.

# Het gebruik van Priva  TC-Operator, modemverbinding of Cloud bediening en -opslag kan op aanvraag aangeboden worden. De gebruikersomgeving bij de cloud-bediening is de zelfde TC-manager als de lokale bediening.